C包技术要求

| 序号 | 原招标文件中要求 | 更正为 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 五、液氮罐（2）1个 1.技术性能要求 可适用于储存细胞、组织和其他生物样品的长期储存，液氮-196℃。 2.必须具备的功能 2.1温度：适用于小量样本的长期储存，液氮－196℃保存； 2.2液氮挥发量小，维护简单； 2.3铝结构，重量轻巧，使用方便； 2.4有锁位，可直接锁着，防止他人乱动； 2.5有圆筒架及方形架，适用于不同样品； 2.6液氮低位报警，增强样品储存的安全性。 3.硬件配置要求 3.1样品架：1套+2个； 3.2冻存盒：100台； 3.3必须附件、备件、耗材、配件及专用工具等。 4.质保期：不低于五年使用寿命 | 五、液氮罐（2）1个 1.技术性能要求 可适用于储存细胞、组织和其他生物样品的长期储存，液氮-196℃。 2.必须具备的功能 2.1温度：适用于小量样本的长期储存，液氮－196℃保存； 2.2液氮挥发量小，维护简单； 2.3铝结构，重量轻巧，使用方便； 2.4有锁位，可直接锁着，防止他人乱动； 2.5有圆筒架及方形架，适用于不同样品； 2.6液氮低位报警，增强样品储存的安全性。 2.7容积：≥30升 2.8口径内径：15厘米 3.硬件配置要求 3.1样品架：1套+2个； 3.2冻存盒：与此款液氮罐相匹配的冻存盒100个； 3.3必须附件、备件、耗材、配件及专用工具等。 4.质保期：不低于五年使用寿命 |
| 2 | 十五、生化培养箱1台 1.技术性能要求 用于水体分析和BOD测定，各类恒温试验、环境试验、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培和育种试验的专用设备。 2.功能要求 2.1箱体和工作室采用圆弧结构设计。 2.2工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。 2.3工作室内配有电源插座，并配有照明装置。 2.4工作室内装有风机形成强制对流。 2.5外箱表面喷塑处理，使用维修方便。 2.6外门采用磁性门封，密封性好，关闭方便，外门开有观察窗，可直接观察工作室内培养物情况。 2.7具有冷热自动控制功能。 2.8采用无氟环保制冷剂，高效率、低能耗。 2.9温度控制采用微电脑智能控制系统，双LED 数字分别显示设定温度和测量温度，控温精度可靠。 2.10温度范围：0～55℃ 2.11最大误差：±1℃ 3.硬件配置要求：主机一台 4.质保期：一年 | 十五、生化培养箱1台 1.技术性能要求 用于水体分析和BOD测定，各类恒温试验、环境试验、细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培和育种试验的专用设备。 2.功能要求 2.1箱体和工作室采用圆弧结构设计。 2.2工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。 2.3工作室内配有电源插座，并配有照明装置。 2.4工作室内装有风机形成强制对流。 2.5外箱表面喷塑处理，使用维修方便。 2.6外门采用磁性门封，密封性好，关闭方便，外门开有观察窗，可直接观察工作室内培养物情况。 2.7具有冷热自动控制功能。 2.8采用无氟环保制冷剂，高效率、低能耗。 2.9温度控制采用微电脑智能控制系统，双LED 数字分别显示设定温度和测量温度，控温精度可靠。 2.10温度范围：0～55℃ 2.11最大误差：±1℃ 2.12工作室尺寸：≥600×600×600（mm） 3.硬件配置要求：主机一台 4.质保期：一年 |
| 3 | 十六、数显光照培养箱1台 1.技术性能要求 应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件，是卫生防疫、院校、实验室、环境保护、农林畜牧业等科研单位从事生产科研作恒温、光照实验培养的专业设备。 2.功能要求 2.1光照强度：3000LX 2.2控温范围：5～50℃(无光照) 10～50℃(有光照) 3.硬件配置要求 3.1 主机一台 3.2 配套灯管 3.3 加湿盘 4.质保期：一年 | 十六、数显光照培养箱1台 1.技术性能要求 应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培以及昆虫、小动物饲养等，能准确模拟不同环境气候条件，是卫生防疫、院校、实验室、环境保护、农林畜牧业等科研单位从事生产科研作恒温、光照实验培养的专业设备。 2.功能要求 2.1光照强度：3000LX 2.2控温范围：5～50℃(无光照) 10～50℃(有光照) 2.3有效容积：≥250L 3.硬件配置要求 3.1 主机一台 3.2 配套灯管 3.3 加湿盘 4.质保期：一年 |
| 4 | 十七、恒温恒湿培养箱1台 1.技术性能要求 1.1微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 1.2外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，隔板可以任意调节； 1.3恒温恒湿培养箱采用离心风机，使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 1.4进风口→蒸发器→电加热→混合→工作室 内胆采用镜面不锈钢材料，采用圆弧形设计避免了直角风量产生死角而均匀度差的问题； 1.5采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； 1.6观察窗采用复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； 1.7无氟制冷剂，环保，高效，节能； 1.8可在密闭环境进行培养（无光照）； 1.9集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 1.10加湿部件采用智能雾化器，大容量补充加湿水； 1.11配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件； 1.12湿度范围30～98% RH 1.13波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃ 1.14温度偏差+2%、-3%RH 2.技术参数 2.1 性能指标 2.1.1温度范围：A:-20℃～130℃ B:-40℃～130℃ C:-60℃～130℃ D:-70℃～130℃ 2.1.2升温时间：-20℃～100℃≤35min，-40℃～100℃≤45min，-70℃～100℃≤55min 2.1.3降温时间：25℃～40℃≤55min，25℃～60℃≤65min，25℃～70℃≤80min 2.2控制系统 2.2.1控制器：微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数） 2.2.2精度范围：设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%RH 2.2.3温湿度传感器：铂金电阻，PT100Ω 2.2.4加热系统：完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 2.2.5加湿系：外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 2.2.6除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 2.2.7供水系统：加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗 2.2.8制冷系统：全封闭风冷单级压缩制冷方式 2.2.9循环系统：耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮 3.质保期：一年” | 十七、恒温恒湿培养箱1台 1.技术性能要求 1.1微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能； 1.2外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，隔板可以任意调节； 1.3恒温恒湿培养箱采用离心风机，使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳； 1.4进风口→蒸发器→电加热→混合→工作室 内胆采用镜面不锈钢材料，采用圆弧形设计避免了直角风量产生死角而均匀度差的问题； 1.5采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜； 1.6观察窗采用复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门； 1.7无氟制冷剂，环保，高效，节能； 1.8可在密闭环境进行培养（无光照）； 1.9集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用； 1.10加湿部件采用智能雾化器，大容量补充加湿水； 1.11配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件； 1.12湿度范围30～98% RH 1.13波动/均匀度≤±0.5℃ /±2℃ 1.14温度偏差+2%、-3%RH 1.15工作室内胆尺寸：≥ 380×400×520（mm） 2.技术参数 2.1 性能指标 2.1.1温度范围：-40℃～130℃ 2.1.2升温时间：-20℃～100℃≤35min，-40℃～100℃≤45min 2.1.3降温时间：25℃～40℃≤55min，25℃～60℃≤65min，25℃～70℃≤80min 2.2控制系统 2.2.1控制器：微电脑温湿度集成控制器（温度直接显示百分数） 2.2.2精度范围：设定精度：温度±0.1℃、湿度±0.1%RH 2.2.3温湿度传感器：铂金电阻，PT100Ω 2.2.4加热系统：完全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 2.2.5加湿系：外置隔离式，全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 2.2.6除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 2.2.7供水系统：加湿供水采用自动控制且可回收余水，节水降耗 2.2.8制冷系统：全封闭风冷单级压缩制冷方式 2.2.9循环系统：耐温低噪音空调型电机，多叶式离心风轮 3.质保期：一年 |